## Slide 1
LEAN RAPID AUDYT
WYRÓŻNIA NAS DOŚWIADCZENIE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
WYNIK OBSERWACJI WYBRANYCH OBSZARÓW Z DNIA: 02.08.2022r.
DLA:

## Slide 2
WSTĘP
NINIEJSZY RAPORT ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE WIZYTY PRZEPROWADZONEJ W ZAKŁADZIE MERCOR W CIEPLEWIE W DNIU 28.06.2022r.
RAPORT OBRAZUJE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ROZMÓW/WYWIADÓW Z PRACOWNIKAMI MERCOR (KIEROWNIK ZAKŁADU PRODUKCJI SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ, PRACOWNICY PRODUKCJI, KIEROWNIK DZIAŁU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, PLANISTA MONTAŻU, LOGISTYK, OPERATOR PRASY KRAWĘDZIOWEJ, PRACOWNICY MAGAZYNÓW) KILKUGODZINNEJ OBSERWACJI PROCESU PRODUKCJI NA LINII FID, FID PRO, WIP, WIP PRO, WYBRANYCH PROCESÓW OBSZARU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ (WYCINANIE I PRASY KRAWĘDZIOWE DEDYKOWANE DLA MONTAŻU), MIGAWKOWEJ OBSERWACJI I ANALIZY PRACY NA WYBRANYCH STANOWISKACH.
REZULTATY PRACY OPISANE ZOSTAŁY NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ ZAOBSERWOWANYCH W DNIU 02.08 I STANOWIĄ OBIEKTYWNE ODZWIERCIEDLENIE SYTUACJI JAKA MIAŁA MIEJSCE NA WYBRANCYH STANOWISKACH PRACY W RAMACH DOSTĘPNEGO CZASU OBSERWACJI.
REKOMENDOWANYM JEST PRZEPROWADZENIE WIĘKSZEJ LICZBY PRÓB POMIAROWYCH W CELU UZYSKANIA MOŻLIWIE SZEROKIEGO SPEKTRUM ZAOBSEROWANYCH PROBLEMÓW I POTWIERDZENIE ZIDENTYFIKOWANYCH STRAT PRODUKCYJNYCH
OBSERWACJA ZOSTAŁA WYKONANA PRZEZ DOŚWIADCZONYCH KONSULTANTÓW LEAN MANUFACTURING FIRMY DB77 CONSULTING SP. Z O.O. I BAZUJE NA NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH WYSTĘPUJĄCYCH W SZEROKO POJĘTYM PRZEMYŚLE PRODUKCYJNYM I AUTORSKIEJ METODOLOGII PRACY DB77 CONSULTING.
KONSULTANCI PRZEPROWADZAJĄCY AUDYT RAPID LEAN:
Jarosław Jurczyszak – Ekspert ds. Lean Manufacturing i robotyzacji
Sebastian Widera – Ekspert ds. logistyki i planowania produkcji
Marcin Żurawik – CEO DB77 Consulting

## Slide 3
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA WIP / WIP PRO
OBSZAR: STANOWISKO NITOWANIA
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBSZARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja | X | PRODUKCJA NA ZAPAS
Zapasy | X | MAGAZYNOWANIE NA STOŁACH/PALETACH
Transport | X | WIELOKROTNE PRZEWOŻENIE
Oczekiwanie |  | 
Braki, odzysk | X | POPRAWKI NITOWANIA
Zbędny proces | X | SZUKANIE KOMPONENTÓW
Zbędny ruch | X | CHODZENIE, WIELOKROTNE NITOWANIE,
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    ZASTOSOWANIE PODAJNIKÓW DO NITÓW LUB NITOWNICY Z PODAJNIKIEM
    BUDOWA PROSTEGO PRZYRZĄDU DO POZYCJONOWANIA KOMPONENTÓW DO NITOWANIA
    REORGANIZACJA LAY-OUT STANOWISKA
    ZASTOSOWANIE NITOWNIC O WIĘKSZYM SKOKU
    AUTOMATYCZNE NITOWANIE – AUTOMAT
    ZASTOSOWANIE PODWIESZONYCH NARZĘDZI
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    WIELKOROTNE UŻYCIE NITOWNICY – ZWALNIANIE SPUSTU NITOWNICY 2-4 RAZY / NIT
    SZUKANIE KOMPONENTÓW DO PRACY
    RĘCZNE ROZKŁADANIE NITÓW NA STOLE ROBOCZYM I POZYCJONOWANIE W DETALACH
    UTRUDNIONE POZYCJOWNOWANIE ELEMENTÓW DO MONTAŻU
    PRACA NA PROWIZORYCZNYCH NARZĘDZIACH
    TRANSPORT KOMPONENTÓW NA STANOWISKO PRZEZ OPERATORA
    ERGONOMIA PRACY / SCHYLANIE SIĘ / ODWRACANIE
    NIEOPTYMALNY UKŁAD STANOWISKA
    WIELOKROTNE POBIERANIE CIĘŻKICH NARZĘDZI

## Slide 4
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA WIP / WIP PRO
OBSZAR: STANOWISKO MONTAŻU ELEMENTÓW KLAP
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBSZARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja |  | PRODUKCJA NA ZAPAS
Zapasy | X | MAGAZYNOWANIE NA STOŁACH/PALETACH
Transport | X | TRANSPORT KOMPONENTÓW
Oczekiwanie |  | 
Braki, odzysk | X | POPRAWKI NITOWANIA
Zbędny proces | X | SZUKANIE KOMPONENTÓW
Zbędny ruch | X | WIELOKROTNE NITOWANIE, ERGONOMIA
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    ZASTOSOWANIE PRASKI RĘCZNEJ DO APLIKACJI TULEI
    ZASTOSOWANIE PODWIESZANYCH NARZĘDZI NAD STOŁEM ROBOCZYM
    PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW LEAN MANUFACTURING DLA OPERATORÓW – IDENTYFIKACJA STRAT
    WARSZTATY Z PRACY W SYSTEMIE PRZEPŁYWU 1 SZTUKI + EKSPERYMENT
    ZASTOSOWANIE USZCZELEK Z ROLKI + APLIKATOR
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    IDENTYCZNE PROBLEMY JAK W PRZYPADKU STANOWISKA NITOWANIA
    RĘCZNE NAWIERCANIE ELEMENTÓW
    UTRUDNIONA, RĘCZNA APLIKACJA TULEI MOSIĘŻNYCH
    BRAK POJEMNIKA NA ODPADY PO WIERCENIU – CHODZENIE
    MULTIHANDLING DETALI – SKŁADOWANIE I POBIERANIE DETALI DO PRACY + POWTÓRZENIE OPERACJI
    RĘCZNE ODWIJANIE USZCZELEK + RĘCZNA APLIKACJA
    WIELOKROTNE POBIERANIE NARZĘDZI
    PRZERYWANIE PRACY OPERATORA – KOMPLETACJA ZAMÓWIEŃ, PRZESUWANIE WÓZKÓW Z KOMPONENTAMI

## Slide 5
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA WIP / WIP PRO
OBSZAR: STANOWISKO MONTAŻU ELEMENTÓW KLAP
POMIAR CZASU CYKLU OPERACJI MONTAŻU ELEMENTÓW KLAP (BOK dł. 750mm)
    PODCZAS WIZYTU PRZEPROWADOZNO POMIAR KONTROLNY CZASU CUKLU OPERACJI PODMONTAŻU JAKO JEDEN Z PRZYKŁADÓW POTENCJAŁÓW POPRAWY JAKIE MOŻNA DOSTRZEC NA LINIACH MONTAZOWYCH. W DALSZEJ CZEŚCI PROJEKTU KONIECZE BĘDZIE POWIELENIE POMIARÓW W CELU SZERSZEJ IDENTYFIKACJI MOŻLIWOŚCI POPRAWY EFEKTYWNOSCI PRODUKCJI. POMIARY CZASU CYKLU I ANALIZA PRACY NA STANOWISKU PODMONTAŻU ELEMENTÓW KLAP (ELEMENTY BOCZNE KORPUSA KLAPY) WYKAZAŁY POTENCJAŁ POPRAWY ŚREDNIEGO CZASU CYKLU OPRACJI M.IN. POPRZEZ:
      DOPOSAŻENIE STANOWISKA W DODATKOWE OPRZYRZĄDOWANIE I UCHWYTY
      ZMIANĘ PRZYRZADÓW DO NITOWANIA
      MODYFIKACJĘ LAY-OUT STANOWISKA
      OPTYMALIZACJĘ METODY PRACY
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
Chart: PODZIAŁ CZYNNOŚĆI – MONTAŻ (stan obecny) [sec.]
| Przygotowanie komponentów | Nitowanie | Montaż uszczelki 1 | Montaż uszczelki 2 | Pozostałe czynności
 | 59 | 58.3333 | 37 | 23.6667 | 10.6667
Chart: Ct montażu przed i po docelowej poprawie [sec.]
| Ct przed | Ct po
 | 188.6667 | 139.35
-26%

## Slide 6
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA WIP / WIP PRO
OBSZAR: STANOWISKO MONTAŻU KLAP
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBSZARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja |  | 
Zapasy | X | MAGAZYNOWANIE NA STOŁACH/PALETACH
Transport | X | TRANSPORT NA STANOWISKU
Oczekiwanie |  | 
Braki, odzysk | X | WADLIWY TOWAR OD DOSTAWCY
Zbędny proces | X | DOPASOWYWANIE WYMIARÓW ELEMENTÓW
Zbędny ruch | X | ERGONOMIA
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    ZASTOSOWANIE PODWIESZANYCH NARZĘDZI NAS STOŁEM ROBOCZYM
    PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW LEAN MANUFACTURING DLA OPERATÓW – IDENTYFIKACJA STRAT
    OPTYMALIZACJA LAY-OUT STANOWISKA
    WARSZTATY Z PRACY W SYSTEMIE PRZEPŁYWU 1 SZTUKI + EKSPERYMENT
    WERYFIKAJCA WYMAGAŃ JAKOŚCI DOSTAW
    OPTYMALIZACJA CIĘCIA USZCZELEK – MINIMALIZACJA ODPADU
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    NIEOPTYMALNY UKŁAD STANOWISKA – PRACA Z DWÓCH STON STOŁU
    ERGONOMIA PRACY - SCHYLANIE , POBIERANIE
    MULTIHANDLING – WIELOKROTNE OPEROWANIE DETALAMI
    POPRAWA DETALI W CELU UZYSKANIA WYMAGANEGO WYMIARU DO MONTAŻU (BŁĄD DOSTAWCY – WYMIAR FORMATKI SZAMOTU)
    ZWIĄZANE Z TYM WIELOKROTNE ODKURZANIE ODPADU
    KROKI - OPERATOR WIELOKROTNIE ODDALA SIĘ ZE STANOWISKA
    STOSOWANIE RĘCZNEGO MONTAŻU USZCZELKI (DOSTĘPNY AUTOMAT)
    STRATY MATERIAŁOWE – USZCZELKA PO DOCIĘCIU (DROGI KOMPONENT)

## Slide 7
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA WIP / WIP PRO
OBSZAR: STANOWISKO MONTAŻU FINALNEGO (2 STANOWISKA)
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBSZARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja |  | 
Zapasy |  | 
Transport | X | TRANSPORT NA I ZE STANOWISKA
Oczekiwanie | X | BRAK KOMPONENTÓW
Braki, odzysk | X | ŹLE DOPASOWANE OTWORY MONTAŻOWE
Zbędny proces | X | RĘCZNE DOCINANIE USZCZELKI
Zbędny ruch | X | ERGONOMIA
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    OPRACOWANIE PROSTEGO NARZĘDZIA DO PODTZYMYWANIA KLAP DO MONTAŻU (”GRZEBIEŃ”)
    OPRACOWANIE STANDARÓW MONTAŻU – KARTY STANOWISKOWE DLA ASORTYMENTÓW
    ZASTOSOWANIE PODWIESZANYCH NARZĘDZI MONTAŻOWYCH
    EKSPERYMENT – PRACA W 2 OSOBY DLA DUŻYCH ASORTYMENTÓW
    GRAWITACYJNE PRZESUWANIE WÓZKÓW NA KOMPONENTY
    ZAKUP APLIKATORA USZCZELEK
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    ERGONOMIA PRACY – SCHYLANIE – PRACA NA RUCHOMY STOLE ROBOCZYM
    BRAK ZBALANSOWANIA OPERACJI
    BRAK STANDARDU PRACY POMIĘDZY OPERATORAMI (RÓŻNE METODY PRACY)
    UTRUDNIONY MONTAŻ SKRZYDEŁ KLAP – WPASOWANIE W OTWORY MONTAŻOWE
    NIEPRAWIDŁOWO WYKONANE OTWORY MONTAŻOWE NITÓW – UTRUDNIONY MONTAŻ
    WIELOKROTNE POBIERANIE NARZĘDZI – CHODZENIE, ERGONOMIA
    RĘCZNE DOCINANIE USZCZELEK
    BRAK IDENTYFIKACJI ZLECEŃ NA WÓZKACH Z KOMPLETAMI – RYZYKO POMYŁKI

## Slide 8
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA WIP / WIP PRO
OBSZAR: STANOWISKO MONTAŻU OSŁONY/RAMKI KLAPY
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBSZARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja |  | 
Zapasy | X | ZAPAS KOMPONENTÓW PRZY STANOWISKU
Transport | X | TRANSPORT RĘCZNY - WIELOKROTNY
Oczekiwanie | X | BRAK KOMPONENTÓW
Braki, odzysk |  | 
Zbędny proces |  | 
Zbędny ruch | X | KROKI, SZUKANIE, ERGONOMIA
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    KONTROLA ILOŚCI I JAKOŚCI KOMPONENTÓW DO PRODUCKJI PRZED PRZEKAZANIEM ICH DO PROCESU
    WERYFIKACJA TECHNOLOGII MONTAŻU (ZGRZEWANIE?)
    POPRAWA ERGONOMII PRACY
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    POSZUKIWANIE KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PRZEZ OPERATORA – KILKUKROTNE OPUSZCZANIE STANOWISKA ZE WZGLĘDU NA BRAK KOMPONENTÓW
    ERGONOMIA PRACY – SCHYLANIE SIĘ
    MONOTONNA I UCIŻĄLIWA PRACA – RĘCZNE ZAGINANIE POPRZECZEK KRATY MŁOTKIEM
    SPAWANIE RAMKI OSŁONY (STANOWISKO ZASILAJĄCE MONTAŻ) – TRANSPORT 1 SZTUKI ZA KAŻDYM RAZEM POMIĘDZY STANOWISKAMI SPAWANIA (SPAWACZ) I MONTAŻU
    NIEOPTYMALNE WYKORZYSTANIE KOMPETENCJI SPAWACZA (TRANSPORT)

## Slide 9
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA FID
OBSZAR: STANOWISKO MONTAŻU NITONAKRĘTKI
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBSZARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja | X | PRODUKCJA NA ZAPAS
Zapasy | X | MAGAZYNOWANIE NA STOŁACH/PALETACH
Transport | X | TRANSPORT KOMPONENTÓW
Oczekiwanie |  | 
Braki, odzysk | X | POPRAWKI NITOWANIA
Zbędny proces |  | 
Zbędny ruch | X | SZUKANIE NITOWNICY
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    ZAKUPIENIE DODATKOWEJ NITOWNICY
    IDENTYFIKACJA ( OPIS ) KORPUSU I KLAPY W WIDOCZNYM MIEJSCU
    PRACA systematyczna ( organizacja pracy – zasady) aby nie tworzyć zbędnych buforów na podłodze
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    Brak narzędzi do pracy ( jedna, WSPÓLNA nitownica na stanowisko montażu Nitonakrętki na linii FID i LINII FID PRO)
    Szukanie kolejnych elementów do montażu - sciąganie korpusów z rolotoku na podłogę i tworzenie tam bufora
    Brak identyfikacji klap i korpusów. Konieczność używania dodatkowych narzędzi ( miarka) testowanie klapy "czy pasuje do korpusu„

## Slide 10
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA FID
OBSZAR: STANOWISKO MONTAŻU USZCZELKI
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBSZARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja |  | PRODUKCJA NA ZAPAS
Zapasy | X | MAGAZYNOWANIE NA STOŁACH/PALETACH
Transport | X | TRANSPORT KOMPONENTÓW
Oczekiwanie |  | 
Braki, odzysk | X | POPRAWKI NITOWANIA
Zbędny proces | X | SZUKANIE KOMPONENTÓW
Zbędny ruch | X | SZUKANIE NITOWNICY
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    ZAKUPIENIE AUTOMATYCZNEGO DOZOWNIKA USZCZELKI LUB PRZYRZĄDU
    BUDOWA STANDARDU PRACY i STANDARD ZUŻYCIA USZCZELKI ( ograniczenie odcinanych końcówek )
    JIG lub półautomat do oklejania ułatwiający pracę z zabezpieczeniem typu POKA YOKE w celu wyeliminowania pomyłek w montażu uszczelki
    NARZĘDZIE DO POZYCJONOWANIA OTWORU
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    Długi czas montażu, brak ułatwiających pracę narzędzi lub jig
    Brak standardów pracy
    Straty związane z obcinaniem końcówek uszczelki (zmierzono odpad po 5 sztukach montowanych - średnia z 5 sztuk: 12 cm odpadu / sztukę )
    RĘCZNE NAWIERCANIE OTWORÓW W SZAMOCIE – BRAK PRECYZJI/POWTARZALNOŚCI
    NIEERGONOMICZNA POZYCJA PRACY na stanowisku

## Slide 11
ANALIZOWANY OBSZAR: LINIA FID
OBSZAR: LINIA MONTAŻOWA
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBSZARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja | X | PRODUKCJA NA ZAPAS
Zapasy | X | MAGAZYNOWANIE NA STOŁACH/PALETACH
Transport | X | TRANSPORT KOMPONENTÓW
Oczekiwanie | X | NA POPRZEDNI PROCES
Braki, odzysk | X | POPRAWKI
Zbędny proces | X | SZUKANIE KOMPONENTÓW
Zbędny ruch | X | PRZENOSZENIE ELEMENTÓW POMIEDZY STANOWISKAMI NIEZGODNIE Z PROCESEM
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    Stworzenie przepływu materiału „Balans linii” dla kilku obsad pracowniczych (np. 2- operatorów, 4 – operatorów)
    WYZNACZENIE STANDARDU PRACY
    Wyznaczenie obszarów dostaw komponentów na liniĘ montażową
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    Brak balansu linii montażowej uwzględniającej różną ilość operatorów
    Duże bufory międzystanowiskowe
    Brak dostępnych komponentów/uszkodzone KOMPONENTY
    Wielokrotny transport komponentów elektrycznych z sąsiedniej linii

## Slide 12
ANALIZOWANY OBSZAR: PRODUKCJA
PROCES: ZMIANA ZMIAN
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja |  | 
Zapasy |  | 
Transport |  | 
Oczekiwanie | X | POSTOJE MASZYN
Braki, odzysk |  | 
Zbędny proces | X | SZUKANIE/IDENTYFIKACJA KOMPONENTÓW
Zbędny ruch |  | 
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    OPRACOWANIE JASNYCH ZASAD ZMIANY ZMIAN
    JASNE RAPORTOWANIE PRODUCJI I ETAPU ZAKOŃCZENIA PRACY NA KAŻDEJ ZE ZMIAN
    USTALENIE ZASAD I CZĘSTOTOLIWOŚCI CZYSZCZENIA MASZYN + OKREŚLENIE CZASU JEGO TRWANIA
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    DŁUGI CZAS POMIĘDZY ZMIANAMI NA NIEKTÓRYCH STANOWISKACH
    BRAK STANDARYZACJI I SPÓJNYCH ZASAD PRZEKAZANIA ZMIANY (PROCEDURA)
    BRAK PRZEKAZYWANIA ZMIANY NA MASZYNACH LUB NIESKUTECZNE PRZEKAZYWANIE ZMIANY
    SZUKANIE NR ZLECEŃ I IDENTYFIKACJA PRACY DO WYKONANIA NA POCZĄTKU ZMIANY
    PRZYGOTOWANIE STANOWISKA OD NOWA PO PRZEKAZANIU ZMIANY
OBSERWACJA ZMIANY ZMIAN LINIA WIP / WIP PRO | OBSERWACJA ZMIANY ZMIAN |  |  |  |  | 
Stanowisko | STOP | START | Czas zatrzymania [h] | Uwagi |  | 
Nitowanie | 13:30 | Stop | 00:30 | Koniec pracy |  | 
Montaż klap | 13:52 | 14:08 | 00:16 |  |  | 
Montaż końcowy 1 | 13:45 | 14:06 | 00:13 |  |  | 
Montaż końcowy 2 | 13:45 | 14:08 | 00:25 |  |  | 
Montaż osłony | 13:54 | 14:07 | 00:13 |  |  | 
Średnia: | 13:45 | 14:07 | 00:21 |  |  | 

## Slide 13
ANALIZOWANY OBSZAR: LOGISTYKA WEWNĘTRZNA
PROCES: DOSTARCZANIE KOMPONENTÓW DLA MONTAŻU
MACIERZ STRAT ZIDENTYFIKOWANYCH W OBARZE:
RODZAJ STRATY |  | UWAGI:
Nadprodukcja | X | MATERIAŁY DOSTARCZONE ZBYT WCZEŚNIE
Zapasy | X | ZAPASY NA DROGACH TRANSPORTOWYCH
Transport |  | 
Oczekiwanie |  | 
Braki, odzysk |  | 
Zbędny proces | X | SZUKANIE/IDENTYFIKACJA KOMPONENTÓW
Zbędny ruch | X | PRZEKŁADANIE MATERIAŁU
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    WDROŻENIE KOMPLETACJI MATERIAŁÓW POD ZLECENIA
    DOSTOSOWANIE STREF SKŁADOWANIA PRZY STANOWISKACH MONTAŻU – ELIMINACJA ZBĘDNEGO PRZEKŁADANIA
    DOSTOSOWANIE STREFY BUFORU BEZPOŚREDNIO PRZED MONTAŻEM DO GABATYTÓW DOSTARCZNYCH KOMPONENTÓW
    WDROŻENIE CZYTELNEJ IDENTYFIKACJI MATERIAŁÓW
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    MATERIAŁY DOSTARCZANE NA RÓŻNYCH JEDNOSTKACH TRANSPORTOWYCH (WÓZKI, PALETY, STOJAKI)
    SKŁADOWANIE NA DROGACH TRANSPORTOWYCH
    BRAK CZYTELNEJ IDENTYFIKACJI DOSTARCZONYCH MATERIAŁÓW – GŁÓWNIE Z OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
    MATERIAŁY SKŁADOWANE DALEKO OD STANOWISK PRODUKCYJNYCH
    PRACOWNIK MONTAŻU MUSI SZUKAĆ POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW
    BRAK „KOMPLETÓW” DLA POSZCZEGÓLNYCH ZLECEŃ

## Slide 14
ANALIZOWANY OBSZAR: PLANOWANIE MONTAŻU
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY:
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH / PODSUMOWANIE :
    POTWIERDZANIE DOSTĘPNOŚCI MATERIAŁÓW PRZEZ LOGISTYKA I KIEROWNIKA OBRÓBKI PLASTYCZNEJ NA CODZIENNYCH SPOTKANIACH PRODUKCYJNYCH
    AKTUALIZACJA CZASÓW REALIZACJI ZLECEŃ NA OBRÓBCE PLASTYCZNEJ I PRZEKAZANIE DANYCH DO PLANOWANIA – UPDATE SYSTEMU
    WPROWADZENIE MARSZRUTY I CZASÓW DLA KAŻDEJ OPERACJI ZAMIAST CZASU ZBIORCZEGO
    WPROWADZENIE KONTROLI CZASU REALIZACJI ZLECEŃ (OBRÓBKA PLASTYCZNA I MONTAŻ)
    WIZUALIZACJA PROBLEMÓW Z REALIZACJĄ ZLECEŃ
    WYDŁUŻENIE PERSPEKTYWY PLANU MONTAŻU DO 7 DNI
    ANALIZA PRZYCZYN BRAKU MATERIAŁÓW ZAKUPOWYCH – KOREKTY MIN - MAX
POTENCJAŁ POPRAWY: TAK
    BRAK MATERIAŁÓW DO ZAPLANOWANYCH ZLECEŃ
    BRAK POTWIERDZENIA DOSTĘPNOŚCI MATERIAŁÓW DO ZAPLANOWACH ZLECEŃ
    PLANOWANIE BEZ UWZGLĘDNIENIA MOŻLIWOŚCI DOSTAWCY WEWNĘTRZNEGO (OBRÓBKA PLASTYCZNA)
    NIEWIARYGODNE DANE DOTYCZĄCE CZASU REALIZACJI ZLECEŃ
    WIELOKROTNE PRZEPISYWANIE DANYCH MIĘDZY SYSTEMAMI (AX I EXCEL)
    PLAN MONTAŻU NA 2-3 DNI – OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI EFEKTYWNOŚCI

## Slide 15
WNIOSKI:
    PODCZAS OBSERWACJI UDAŁO SIĘ ZIDENTYFIKOWAĆ SZEREG OBSZARÓW I PROCESÓW O DUŻYM POTENCJALE POPRAWY W OBSZARACH:
    POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW MONTAŻOWYCH M.IN. POPRZEZ SKRÓCENIE CZASÓW CYKLU PRODUKCJI
    MINIMALIZACJI TRANSPORTÓW
    MINIMALIZACJI POSTOJÓW PRODUKCJI
    LEPSZEJ IDENTYFIKOWALNOŚCI PRODUKTÓW NA LINII
    WŁAŚCIWEGO PLANOWANIA PRODUKCJI W SZCZEGÓLNOŚCI Z UWZGLĘDNIEM OBCIĄŻENIA OBSZARU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
    ZARZĄDZANIA ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW
    UWIARYGODNIENIA WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH
    KLUCZOWYM OBSZAREM JEST ROZPOCZĘCIE RZETENLEJ REJESTRACJI CZASU PRACY STANOWISK, W SZCZEGÓLNOŚCI CZASÓW POSTOJU POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ŻMONTAŻOWYCH. AKTUALNIE W OBSZARZE MONTAŻU NIE FUNKCJONUJE ŻADEN SYSTEM CZY METODA ZBIERANIA TEGO TYPU DANYCH. JEDNYM ZE SPOSOBÓW MOŻE BYĆ PILOTAŻOWE WDROŻENIE WSKAŹNIKA OEE (OGÓLNA EFEKTYWNOŚĆ MASZYN) NA WYBRANEJ LINII. DZIĘKI TEMU W PRZEJRZYSTY I WYMIERNY SPOSÓB MOŻLIWE BĘDZIE ZIDENTYFIKOWANIE SKALI POSTOJÓW I ICH GŁÓWNYCH PRZYCZYN W CELU OPRACOWANIA PLANU ICH REDUKCJI. SZACOWANA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI W TYM OBSZARZE TO >20%
    PLANOWANIE PRODUKCJI (HARMONOGRAMOWANIE, SEKWENCJA ZLECEŃ I PRZEZBROJEŃ) STANOWI DUŻY POTENCJAŁ DO POPRAWY EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA MASZYN I OGRANICZENIA CZASU PRZEZBROJEŃ W OBSZARZE OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, CO POZOWOLI NA URELNIENIE ILOŚCI DOSTĘPNYCH MOCY PRODUKCYJNYCH DLA WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW W TYM MONTAŻU
    BUDOWA STANDARDÓW 5S CAŁEGO OBSZARU ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W SZCZEGÓLNOŚCI Z UWZGLĘDNIEM STANOWISK PRODUKCYJNYCH, DRÓG TRANSPORTOWYCH I PIESZYCH, STREF SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW POZWOLI NA WYPRACOWANIE LEPSZEGO PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW I WIZUALIZACJI OBSZARU PRODUKCJI
    ZIDENTYFIKOWANO SZEREG OBSZARÓW Z POTENCJAŁAMI POPRAWY. W CELU SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA NIEZBĘDNE JEST PRZEPROWADZENIE WIĘKSZEJ ILOŚCI OBSERWACJI I POMIARÓW PROCESU ORAZ WYCENA WDROŻENIA POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ
    WSKAZANO REKOMENDOWANĄ, WSTĘPNĄ KOLEJNOŚĆ PRACY W OBSZARACH POPRAWY
    NIEZBĘDNYM JEST ZBUDOWANIE FUNDAMENTÓW LEAN MANUFACTURING W CAŁYM PRZEKROJU ZAŁOGI CELEM ROZPOCZĘCIA BUDOWY ŚWIADOMOŚCI STRAT PRODUKCYJNYCH I WDROŻENIA ZMIANY W ORGANIZACJI
    WŁAŚCIWYM KIERUNKIEM ROZWOJU BĘDZIE WDROŻENIE KOMPLETACJI MATERIAŁÓW WG ZLECEŃ I STANOWISK MONTAŻU
    BUDOWA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW PRODUKCYJNYCH I PROCESÓW WSPOMAGAJĄCYCH (UTRZYMANIE RUCHU, PLANOWANIE. LOGISTYKA, JAKOŚĆ…) POZWOLI W OBIEKTYWNY I WYMIERNY SPOSÓB ZMIERZYĆ EFEKYWNOŚĆ GŁÓWNYCH PROCESÓW, OKREŚLIĆ POTENCJAŁY I MONITOROWAĆ ICH POPRAWĘ
    NALEŻY ZWIĘKSZYĆ KONTROLĘ DOSTĘPNOSCI MATERIAŁÓW Z OBSZARU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ POPRZEZ PORÓWNANIE PLANU PRODUKCJI I ZLECEŃ Z OBSZARU MONTAŻU
    NIEZBĘDNYM WYDAJE SIĘ WDROŻENIE SYSTEMU KOMPLETACJI MATERIAŁÓW WG ZLECEŃ I STANOWISK MONTAŻU WRAZ Z ICH IDENTYFIKACJĄ
    PROCES AUTOMATYZACJI STANOWISK PRACY POWINIEN BYĆ ZAINICJOWANY PO USTABILIZOWANIU PROCESU PRODUKCYJNEGO

## Slide 16
PROPONOWANY KIERUNEK I KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ:
IDENTYFIKACJA PRZYCZYN POSTOJÓW STANOWISK NA LINIACH + ANALIZA WYNIKÓW
ZBUDOWANIE FYNDAMENTÓW PRACY – WARSZTATY LEAN MANUFACTURING Z OPERATORAMI
PLANOWANIE PRODUKCJI (OBRÓBKA I MONTAŻ), ZABEZPIECZNENIE MATERIAŁOWE LINII MONTAŻOWYCH
NORMOWANIE DZIENNE WYNIKÓW PRODUKCJI, INSTRUKCJE PRACY
OPTYMALIZACJA METODY PRACY NA STANOWISKACH: METODYKA, STANDARDY, OPRZYRZĄDOWANIA, LAY OUT
BALANSOWANIE OPERACJI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY
ZARZĄDZANIE WIZUALNE + ANDON NA STANOWISKACH PRACY
POMIAR Ct POSZCZEGÓLNCH OPERACJI – WERYFIKACJA AKTUALNYCH CZASÓW TECHNOLOGICZNYCH
WYTYPOWANIE SEKWENCJI CZYNNOŚCI I STANOWISK DO AUTOMATYZACJI

## Slide 17
KONIEC OPRACOWANIA
DB77 Consulting sp. z o.o.
Ul. Żółkiewskiego 31
87-100 Toruń
NIP: 9562310837